1. Elektroverteilersysteme

  - Stromkreisverteiler

| 1.1.1 | 1 Stück | Kleinverteiler Unterputz, Jumbo, 1-reihig, 12+2 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Unterputzverteiler IP30 mit Tür 12+2 Module Stromkreisverteiler für die Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff grau mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschluss Verriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Schraubklemme PE/N Höhe: 400 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: Grau/weiß Mauerkasten RAL: 9035 Geräteabdeckung RAL: 9010 Rahmen/Tür RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: UPV12+2ST Art.Nr.: 7210028 |  |  |

| 1.1.2 | 1 Stück | Kleinverteiler Unterputz, Jumbo, 2-reihig, 24+4 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Unterputzverteiler IP30 mit Tür 24+4 Module Stromkreisverteiler für die Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff grau mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschluss Verriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Schraubklemme PE/N Höhe: 525 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: Grau/weiß Mauerkasten RAL: 9035 Geräteabdeckung RAL: 9010 Rahmen/Tür RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: UPV24+4ST Art.Nr.: 7210029 |  |  |

| 1.1.3 | 1 Stück | Kleinverteiler Unterputz, Jumbo, 3-reihig, 36+6 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Unterputzverteiler IP30 mit Tür 36+6 Module Stromkreisverteiler für die Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff grau mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschluss Verriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Schraubklemme PE - N Höhe: 650 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: Grau/weiß Mauerkasten RAL: 9035 Geräteabdeckung RAL: 9010 Rahmen/Tür RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: UPV36+6ST Art.Nr.: 7210030 |  |  |

| 1.1.4 | 1 Stück | Kleinverteiler Unterputz, Jumbo, 4-reihig, 48+8 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Unterputzverteiler IP30 mit Tür 48+8 Module Stromkreisverteiler für die Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff grau mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschluss Verriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Schraubklemme PE- N Höhe: 775 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: Grau/weiß Mauerkasten RAL: 9035 Geräteabdeckung RAL: 9010 Rahmen/Tür RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: UPV48+8ST Art.Nr.: 7210031 |  |  |

| 1.1.5 | 1 Stück | Kleinverteiler Aufputz, Vision, 1-reihig, 12+2 Module, Steckklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vision Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 12+2 Module Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff frontbündige, mit von Hand verstellbaren Scharnieren. Türanschlag rechts / links wechselbar. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Mit Steckklemme PE/N und FI-Klemme Höhe: 250 mm Breite: 305 mm Tiefe: 99 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: APV12+2 Art.NR.: 7220044 |  |  |

| 1.1.6 | 1 Stück | Kleinverteiler Aufputz, Vision, 2-reihig, 24+4 Module, Steckklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vision Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 24+4 Module Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage nach DIN VDE 0603-1, und DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff plombierbar. Tür wahlweise aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff frontbündig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren. Türanschlag rechts / links wechselbar. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Mit Steckklemme PE/N und FI- Klemme Höhe: 375 mm Breite: 305 mm Tiefe: 99 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: APV24+4 Art.Nr.: 7220050 |  |  |

| 1.1.7 | 1 Stück | Kleinverteiler Aufputz, Vision, 3-reihig, 36+6 Module, Steckklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vision Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 36+6 Module Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff, frontbündig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren. Türanschlag rechts / links wechselbar. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Mit Steckklemme PE, N und N-N Klemme Höhe: 515 mm Breite: 305 mm Tiefe: 99 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: APV36+6 Art.Nr.: 7220056 |  |  |

| 1.1.8 | 1 Stück | Kleinverteiler Aufputz, Vision, 4-reihig, 48+8 Module, Steckklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vision Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 48+8 Module Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61349-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff frontbündig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren. Türanschlag rechts / links wechselbar. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Mit Steckklemme PE, N und N-N Klemme Höhe: 640 mm Breite: 305 mm Tiefe: 99 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: APV48+8 Art.Nr.: 7220061 |  |  |

| 1.1.9 | 1 Stück | Kleinverteiler Aufputz, Vision, 1-reihig, 12+2 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vision Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 12+2 Module Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff frontbündige, mit von Hand verstellbaren Scharnieren. Türanschlag rechts / links wechselbar. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Mit Schraubklemme PE/N Höhe: 250 mm Breite: 305 mm Tiefe: 99 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: APV12+2PEN Art.Nr.: 7220045 |  |  |

| 1.1.10 | 1 Stück | Kleinverteiler Aufputz, Vision, 2-reihig, 24+4 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vision Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 24+2 Module Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und Din EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff frontbündig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren. Türanschlag rechts / links wechselbar. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Mit Schraubklemme PE/N Höhe: 375 mm Breite: 305 mm Tiefe: 99 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: APV24+4PEN Art.Nr.: 7220051 |  |  |

| 1.1.11 | 1 Stück | Kleinverteiler Aufputz, Vision, 3-reihig, 36+6 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vision Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 36+6 Module Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff, frontbündig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren. Türanschlag rechts / links wechselbar. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Mit Schraubklemme PE, N Höhe: 515 mm Breite: 305 mm Tiefe: 99 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: APV36+6PEN Art.Nr.: 7220057 |  |  |

| 1.1.12 | 1 Stück | Kleinverteiler Aufputz, Vision, 4-reihig, 48+8 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vision Aufputz- Kleinverteiler ohne Tür IP30 48+8 Module Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Mit großzügigem Verdrahtungsraum und allseitigen Einführungsmöglichkeiten Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff, plombierbar. Tür wahlweise aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff frontbündig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren. Türanschlag rechts / links wechselbar. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Mit Schraubklemme PE, N Höhe: 640 mm Breite: 305 mm Tiefe: 99 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: APV48+8PEN Art.Nr.: 7220062 |  |  |

| 1.1.13 | 1 Stück | Kommunikationsverteiler Aufputz 3-reihig, Montageplatte, 3-fach-Steckdose |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage nach DIN EN 61439-3 und die Anforderungen nach der DIN 18015-1 bis DIN 18015- 4. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Standardmäßig ausgestattet mit Kunststoffträgerplatten, Dreifachsteckdose für Euro- Stecker, Patchfeld für 12 Module aus verzinktem Stahlblech. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren und integrierten Lüftungsschlitzen, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Höhe: 515 mm Breite: 305 mm Tiefe: 99 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: APV36K Art.Nr.: 7220087 |  |  |

| 1.1.13 | 1 Stück | Kommunikationsverteiler Aufputz 4-reihig, Montageplatte, 3-fach-Steckdose |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stromkreisverteiler für die Aufputzmontage nach DIN EN 61439-3 und die Anforderungen nach der DIN 18015-1 bis DIN 18015- 4. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Abdeckung, Haube und Rückwand aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Standardmäßig ausgestattet mit Kunststoffträgerplatten, Dreifachsteckdose für Euro- Stecker, Patchfeld für 12 Module aus verzinktem Stahlblech. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren und integrierten Lüftungsschlitzen, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Höhe: 640 mm Breite: 305 mm Tiefe: 99 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: APV48K Art.Nr.: 7220088 |  |  |

| 1.1.14 | 1 Stück | Kleinverteiler Hohlwand, Jumbo, 1-reihig, 12+2 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tür 12+2 Module Stromkreisverteiler für die Hohlwandmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Befestigung mit serienmäßigen Hohlwandankerset. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Schraubklemme PE/N Höhe: 400 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: HWV12+2ST Art.Nr.: 7230015 |  |  |

| 1.1.15 | 1 Stück | Kleinverteiler Hohlwand, Jumbo, 2-reihig, 24+4 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Hohlwandverteiler IP30 mit Tür 24+4 Module Stromkreisverteiler für die Hohlwandmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Befestigung mit serienmäßigen Hohlwandankerset. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Schraubklemme PE/ N Höhe: 525 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: HWV24+4ST 7230016 |  |  |

| 1.1.16 | 1 Stück | Kleinverteiler Hohlwand, Jumbo, 3-reihig, 36+6 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Hohlwandverteiler IP30 mit Tür 36+6 Module Stromkreisverteiler für die Hohlwandmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Befestigung mit serienmäßigen Hohlwandankerset. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff Schraubklemme PE- N Höhe: 650 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: HWV36+6ST 7230017 |  |  |

| 1.1.17 | 1 Stück | Kleinverteiler Hohlwand, Jumbo, 4-reihig, 48+8 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Hohlwandverteiler IP30 mit Tür 48+8 Module Stromkreisverteiler für die Hohlwandmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Befestigung mit serienmäßigen Hohlwandankerset. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff Schraubklemme PE- N Höhe: 775 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: HWV48+8ST 7230018 |  |  |

| 1.1.18 | 1 Stück | Kleinverteiler Kombi, Jumbo 1-reihig, 12+2 Module, Steckklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tür 12+2 Module Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff Steckklemme PE/N und FI- Klemme Höhe: 400 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: Jumbo12+2 7250012 |  |  |

| 1.1.19 | 1 Stück | Kleinverteiler Kombi, Jumbo 2-reihig, 24+4 Module, Steckklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tür 24+4 Module Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff Steckklemme PE/N und FI- Klemme Höhe: 525 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: Jumbo24+4 Art.Nr.: 7250017 |  |  |

| 1.1.20 | 1 Stück | Kleinverteiler Kombi, Jumbo 3-reihig, 36+6 Module, Steckklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tür 36+6 Module Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff Steckklemme N, PE, N-N Höhe: 650 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: Jumbo36+6 Art.Nr.: 7250022 |  |  |

| 1.1.21 | 1 Stück | Kleinverteiler Kombi, Jumbo 4-reihig, 48+8 Module, Steckklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tür 48+8 Module Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff Steckklemme N, PE, N-N Höhe: 775 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: Jumbo48+8 Art.Nr.: 7250028 |  |  |

| 1.1.22 | 1 Stück | Kleinverteiler Kombi, Jumbo 1-reihig, 12+2 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Kombi- Kleinverteiler mit Traggerüst IP30 und Tür 12+2Module Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Traggerüst komplett herausnehmbar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff Schraubklemme PE/N Höhe: 400 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: Jumbo12+2XX Art.Nr.: 7250015 |  |  |

| 1.1.23 | 1 Stück | Kleinverteiler Kombi, Jumbo 2-reihig, 24+4 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Kombi- Kleinverteiler mit Traggerüst IP30 und Tür 24+4 Module Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Traggerüst komplett herausnehmbar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff Schraubklemme PE/N Höhe: 525 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: Jumbo24+4XX Art.Nr.: 7250020 |  |  |

| 1.1.24 | 1 Stück | Kleinverteiler Kombi, Jumbo 3-reihig, 36+6 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Kombi- Kleinverteiler mit Traggerüst IP30 und Tür 36+6 Module Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Traggerüst komplett herausnehmbar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff Schraubklemme N, PE, Höhe: 650 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: Jumbo36+6XX Art.Nr.: 7250025 |  |  |

| 1.1.25 | 1 Stück | Kleinverteiler Kombi, Jumbo 4-reihig, 48+8 Module, Schraubklemme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Kombi- Kleinverteiler mit Traggerüst IP30 und Tür 48+8 Module Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN 61439-3. Zum Einbau von Geräten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Traggerüst komplett herausnehmbar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung, plombierbar. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff Schraubklemme N, PE, Höhe: 775 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: Jumbo48+8XX Art.Nr.: 7250031 |  |  |

| 1.1.26 | 1 Stück | Kommunikationsverteiler Kombi Unterputz Hohlwand, 3-reihig, Montageplatte, 3-fach Steckdose |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Kommunikationsverteiler IP30 mit Tür und Patchfeld Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN EN 61439-3 und die Anforderungen nach der DIN 18015-1 bis DIN 18015- 4. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Serienmäßig ausgestattet mit Kunststoffträgerplatten, Dreifachsteckdose für Euro- Stecker, Patchfeld für 12 Module aus verzinktem Stahlblech. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren und integrierten Lüftungsschlitzen, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Serienmäßig mit Hohlwandankerset. Höhe: 650 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: Jumbo36K Art.Nr.: 7250027 |  |  |

| 1.1.27 | 1 Stück | Kommunikationsverteiler Kombi Unterputz Hohlwand, 4-reihig, Montageplatte, 3-fach Steckdose |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jumbo Kommunikationsverteiler IP30 mit Tür und Patchfeld Stromkreisverteiler für die Hohlwand- und Unterputzmontage nach DIN EN 61439-3 und die Anforderungen nach der DIN 18015-1 bis DIN 18015- 4. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmäßigem Zugentlastung und integrierter Wasserwaage. Serienmäßig ausgestattet mit Kunststoffträgerplatten, Dreifachsteckdose für Euro- Stecker, Patchfeld für 12 Module aus verzinktem Stahlblech. Blendrahmen und Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Frontbündige Tür mit von Hand verstellbaren Scharnieren und integrierten Lüftungsschlitzen, Türanschlag rechts / links wechselbar ohne Demontage des Blendrahmens. Türverschluss mit selbst einklappendem Griff. Serienmäßig mit Hohlwandankerset. Höhe: 775 mm Breite: 365 mm Tiefe: 98 mm Farbe: weiß RAL: 9010 Schutzart: IP 30 Schutzklasse: Schutzklasse II Anzahl Türen: 1 Fabrikat: f-tronic Typ: Jumbo48K Art.Nr.: 7250033 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Gerätedosen, 1-fach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Gerätedose 1-fach, thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Elektroschaltern und Steckdosen eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 150 kg/m³, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKE-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 100 -140 Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 145 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS14-115 Art.Nr.: 7810015 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Gerätedosen, 1-fach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Gerätedose 1-fach, thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Elektroschaltern und Steckdosen eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 150 kg/m³, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKE-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 160 - 200 Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 205 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS20-115 Art.Nr.: 7810021 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Gerätedosen, 1-fach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Gerätedose 1-fach, thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Elektroschaltern und Steckdosen eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 150 kg/m³, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKE-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 220 – 240 Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 245 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS24-115 Art.Nr.: 7810027 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Gerätedosen, 1-fach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Gerätedose 1-fach, thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Elektroschaltern und Steckdosen eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 150 kg/m³, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKE-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 260 - 300 Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 305 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS30-115 Art.Nr.: 7810033 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Gerätedosen, 2-fach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Gerätedosen, 2-fach, thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Elektroschaltern und Steckdosen, eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 150 kg/m³, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 100 – 140 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 145 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS14-118 Art.Nr.: 7810017 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Gerätedosen, 2-fach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Gerätedosen, 2-fach, thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Elektroschaltern und Steckdosen, eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 150 kg/m³, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 160 - 200 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 205 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS20 -118 Art.Nr.: 7810023 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Gerätedosen, 2-fach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Gerätedosen, 2-fach, thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Elektroschaltern und Steckdosen, eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 150 kg/m³, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 220 – 240 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 245 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS24 -118 Art.Nr.: 7810029 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Gerätedosen, 2-fach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Gerätedosen, 2-fach, thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Elektroschaltern und Steckdosen, eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 150 kg/m³, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 260 - 300 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 305 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS30 -118 Art.Nr.: 7810035 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Abzweigkasten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Abzweigkasten, thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, für Beton /Mauerwerk zur optimalten Installation und Befestigung der eingeschlauften Kabel Maße Abzweigkasten 194x 194x145 mm eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 150 kg/m³, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 100 - 140 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 145 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS14 -116 Art.Nr.: 7810016 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Abzweigkasten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Abzweigkasten, thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, für Beton /Mauerwerk zur optimalten Installation und Befestigung der eingeschlauften Kabel Maße Abzweigkasten 194x 194x145 mm eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 150 kg/m³, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 160 - 200 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 205 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS20 -116 Art.Nr.: 7810022 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Abzweigkasten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Abzweigkasten, thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, für Beton /Mauerwerk zur optimalten Installation und Befestigung der eingeschlauften Kabel Maße Abzweigkasten 194x 194x145 mm eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 150 kg/m³, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 220 - 240 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 245 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS24 -116 Art.Nr.: 7810028 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Abzweigkasten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Abzweigkasten, thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, für Beton /Mauerwerk zur optimalten Installation und Befestigung der eingeschlauften Kabel Maße Abzweigkasten 194x 194x145 mm eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 150 kg/m³, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 260 - 300 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 305 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS30 -116 Art.Nr.: 7810034 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Geräteträger bis 20 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Geräteträger (thermisch isolierte Elektro-Systeme) für gedämmte Kopaktfassade bis 20 kg für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kameras usw. eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 220 kg/m³, Montagefläche 160x110 mm, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 100 - 140 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 145 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS14 – T20 Art.Nr.: 7810019 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Geräteträger bis 20 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Geräteträger (thermisch isolierte Elektro-Systeme) für gedämmte Kopaktfassade bis 20 kg für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kameras usw. eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 220 kg/m³, Montagefläche 160x110 mm, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 160 - 200 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 205 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS20 – T20 Art.Nr.: 7810025 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Geräteträger bis 20 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Geräteträger (thermisch isolierte Elektro-Systeme) für gedämmte Kopaktfassade bis 20 kg für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kameras usw. eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 220 kg/m³, Montagefläche 160x110 mm, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 220 - 240 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 245 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS24 – T20 Art.Nr.: 7810031 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Geräteträger bis 20 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Geräteträger (thermisch isolierte Elektro-Systeme) für gedämmte Kopaktfassade bis 20 kg für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kameras usw. eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 220 kg/m³, Montagefläche 160x110 mm, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 260 - 300 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 305 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS30 – T20 Art.Nr.: 7810037 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Geräteträger bis 80 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Geräteträger bis 80 kg (thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, bis 12 kg für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Leuten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kamaras usw., eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 220 kg/m³, Montagefläche 90x90 mm, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelung Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 100 - 140 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 145 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS14 – T80 Art.Nr.: 7810020 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Geräteträger bis 80 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Geräteträger bis 80 kg (thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, bis 12 kg für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Leuten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kamaras usw., eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 220 kg/m³, Montagefläche 90x90 mm, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelung Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 160 - 200 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 205 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS20 – T80 Art.Nr.: 7810026 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Geräteträger bis 80 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Geräteträger bis 80 kg (thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, bis 12 kg für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Leuten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kamaras usw., eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 220 kg/m³, Montagefläche 90x90 mm, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelung Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 220 - 240 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 245 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS24 – T80 Art.Nr.: 7810032 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Geräteträger bis 80 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Geräteträger bis 80 kg (thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kompaktfassade, bis 12 kg für Beton/Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Leuten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kamaras usw., eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 220 kg/m³, Montagefläche 90x90 mm, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelung Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 260 - 300 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 305 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS30 – T80 Art.Nr.: 7810038 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Eckelemente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Eckelemente , thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kimpaktfassade, bis 12 kg für Beton/Mauerwek zur optimalen Installation und Befestigung von Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kamaras usw. eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 220 kg/m³, Montagefläche 90x90 mm, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 100 - 140 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 145 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS14 – ECK Art.Nr.: 7810018 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Eckelemente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Eckelemente , thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kimpaktfassade, bis 12 kg für Beton/Mauerwek zur optimalen Installation und Befestigung von Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kamaras usw. eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 220 kg/m³, Montagefläche 90x90 mm, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 160 - 200 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 205 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS20 – ECK Art.Nr.: 7810024 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Eckelemente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Eckelemente , thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kimpaktfassade, bis 12 kg für Beton/Mauerwek zur optimalen Installation und Befestigung von Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kamaras usw. eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 220 kg/m³, Montagefläche 90x90 mm, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 220 - 240 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 245 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS24 – ECK Art.Nr.: 7810030 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE Eckelemente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE Eckelemente , thermisch isolierte Elektro-Systeme für gedämmte Kimpaktfassade, bis 12 kg für Beton/Mauerwek zur optimalen Installation und Befestigung von Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kamaras usw. eingeschäumt mit PU-Schaum grau, Dichte 220 kg/m³, Montagefläche 90x90 mm, Frontseite EPS 20, die Dämmstärke variiert je nach Ausführung, Aufdoppelungen Neopor 15 grau, Brandverhalten nach VKF-Norm 5.1/B1 Ausführung: für 260 - 300 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 194 mm Breite (mm): 194 mm Tiefe (mm): 305 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS30 – ECK Art.Nr.: 7810036 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | TIE 2.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIE 2.0 Thermofix Multifunktions - Gerätedose, 1 fach mit optionaler Geräteträgerplatte, für gedämmte Kompaktfassaden auf Beton und Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Elektroschaltern und Steckdosen oder zur Nutzung als Geräteträgerplatte bis 180 NM. Aus EPS, für Dämmstärken von 80 bis 200mm Ausführung: für 80 – 200 mm Dämmung Tiefe Dosen (mm): 47 mm Höhe (mm): 184 mm Breite (mm): 184 mm Tiefe (mm): 205 mm Fabrikat: f-tronic Typ: EPS20 - MULTI Art.Nr.: 7810041 |  |  |

Brandschutzdosen

| 2.1.1 | 1 Stück | Branschutz Hohlwand – Installationsdose |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zur Einführung von 2 Kabel mit jeweils max. Ø 14,4 mm, gegenüberliegender Einbau möglich, Kombinationen bis zu 5 Dosen. Kombinationsabstand durch Abtrennung des gekennzeichneten Randes 71mm. Für Hohlwandbrandschutzwände EI90 ETA 15/0598 ETA 15/0598 Wandstärke: 25-40mm Tiefe: 45mm Fräßloch: 74mm Halogenfrei: ja Fabrikat: f-tronic Typ: BS115 Art.Nr.: 7500001 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | Branschutz Hohlwand – Installationsdose |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zur Einführung von 2 Kabel mit jeweils max. Ø 14,4 mm, gegenüberliegender und nachträglicher Einbau möglich, Kombinationen bis zu 5 Dosen. Kombinationsabstand durch Abtrennung des gekennzeichneten Randes 71mm. Für Hohlwandbrandschutzwände EI90 ETA 15/0598 ETA 15/0598 Wandstärke: 25-40mm Tiefe: 54mm Fräßloch: 74mm Halogenfrei: ja Fabrikat: f-tronic Typ: BS117 Art.Nr.: 7500002 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | Branschutz Hohlwand – Installationsdose |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zur Einführung von 2 Kabel mit jeweils max. Ø 14,4 mm, gegenüberliegender und nachträglicher Einbau möglich, Kombinationen bis zu 5 Dosen. Kombinationsabstand durch Abtrennung des gekennzeichneten Randes 71mm. Für Hohlwandbrandschutzwände EI90 ETA 15/0598 ETA 15/0598 Wandstärke: 25-40mm Tiefe: 54mm Fräßloch: 74mm Halogenfrei: ja Fabrikat: f-tronic Typ: BS118 Art.Nr.: 7500003 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | Schallschutz Hohlwand Geräte-Verbindungsdose 2 K |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Winddichte Schallschutz Installationsdose, nach DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1), DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22), für Hohlwände mit erhöhtem Anforderungen an den Schallschutz. Die Dose erhält die Schalldämmende Funktion der Wand. 4 Kabeleinführungen, 2 Rohreinführungen M25, 5 fach Kombinationen und gegenüberliegender Einbau möglich Fräßloch: 68 mm Tiefe: 58 mm Wandstärke: 54 mm Fabrikat: f-tronic Typ: SP3700 Art.Nr.: 7520001 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | Schallschutz Hohlwand Geräte-Verbindungsdose 2 K |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Winddichte Schallschutz Installationsdose halogenfrei, für Hohlwände mit erhöhtem Anforderungen an den Schallschutz. Die Dose erhält die Schalldämmende Funktion der Wand. 4 Kabeleinführungen, 2 Rohreinführungen M25, 5 fach Kombinationen und gegenüberliegender Einbau möglich Fräßloch: 68 mm Tiefe: 58 mm Wandstärke: 54 mm Halogenfrei: ja Fabrikat: f-tronic Typ: SP3700HF Art.Nr.: 7520002 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | Elektronikdose mit Durchstoßmembran, winddicht |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gemäß DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1), DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22), mit zusätzlichem seitlichen klemmraum und Werkzeugloser 2K Membraneinführung, erweiterbar zur 2 fach, Geräteverbindungsdose, Oberteil abnehmbar, zum Einbau von Bauteilen bis 48mm Schraubabstand: 60 Tiefe: 58 mm Einführung für Rohr: 2 x M20, 2 x M25 Mit Schrauben: ja Halogenfrei: ja Fabrikat: f-tronic Typ: E550 Art.Nr.: 7320009 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | Hohlwand - Elektronikdose E5000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gemäß DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1), DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22), mit zusätzlichem seitlichen klemmraum und Werkzeugloser 2K Membraneinführung, erweiterbar zur 2 fach, Geräteverbindungsdose, Oberteil abnehmbar, zum Einbau von Bauteilen bis 48mm Schutzart: IP30 Fräßloch: 68 mm Tiefe: 70 mm Einführungen: Maße (LxBxH): 132 x 63 x 70 mm Fabrikat: f-tronic Typ: E5000 Art.Nr.: 7350066 |  |  |

| 2.1.1 | 1 Stück | Hohlwand - Elektronikdose E5000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gemäß DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1), DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22), mit zusätzlichem seitlichen klemmraum und Werkzeugloser 2K Membraneinführung, erweiterbar zur 2 fach, Geräteverbindungsdose, Oberteil abnehmbar, zum Einbau von Bauteilen bis 48mm Schutzart: IP30 Fräßloch: 68 mm Tiefe: 70 mm Einführungen: Maße (LxBxH): 132 x 63 x 70 mm Fabrikat: f-tronic Typ: E5000 Art.Nr.: |  |  |